Инструкция по эксплуатации:

Оборудование должно использоваться только по назначению, указанному его изготовителем.

Запрещается эксплуатировать грейфер при температуре гидравлического масла выше 80ºС.

Регулярно вносите смазку в рабочие области осей и подшипников грейфера.

Регулярно проверяйте зазоры пальцев и осей.

Необходимо захватывать груз вблизи центра тяжести.

Строго соблюдайте объёмы и сроки проведения технического обслуживания. Особое внимание уделяйте деталям, подверженным опасности повреждения и износа.

ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БРЕВНОЗАХВАТА

| 1. Опустить грейфер в перегружаемый материал. | 2. Захватить материал, сжав челюсти. Поднять и переместить заполненный грейфер. | 3. Выгрузить материал, разжав челюсти. |
| --- | --- | --- |

При работе грейфера ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- При подъёме и переносе груза превышать угол отклонения грейфера от вертикали более чем на 60°, раскачивать грейфер при работе. Включать вращение при наклоненном положении грейфера.

- Использовать грейфер для утрамбовывания или выравнивания грунта.

- Вывешиваться рабочим оборудованием на грейфер.

- Использовать грейфер в качестве рычага.

- Использовать грейфер для извлечения свай.

- Использовать грейфер для разрушения зданий.

- Не перемещайте стрелу экскаватора или экскаватор при выполнении работ.

- Работать грейфером, если в механизмы попали обломки.

- Резко раскачивать грейфер до ударов в крайних положениях подвески, ударять грейфером о какие-либо предметы и элементы конструкций базовой машины.

- Превышать установленную грузоподъемность грейфера.

- Использовать функцию вращения грейфера при захватывании или опущенном на грунт грейфере.

- Выполняйте работы на уклоне.

Перемещать экскаватор на грейфер.

При размещении грейфера на длительное хранение НЕОБХОДИМО:

- полностью промыть и просушить грейфер

- провести смазку

- нанести достаточное количество смазки на подверженные коррозии места (штока гидроцилиндров, оси, втулки, штуцера)

- поместить грейфер на прочную деревянную подставку

- заглушить рукава высокого давления

- законсервировать грейфер.

Захват для леса EXTEN LoGGrip

| Модель | S1 м2 | S2 м2 | S3 м2 | ØX мм | M мм | O мм | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | H мм | I мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LoGGrip 04 | 1,2 | 0,47 | 0,03 | 125 | 502 | 392 | 1657 | 750 | 1650 | 1832 | 1740 | 777 | 746 | 1140 | 65 |